DŁUGOŚCI DRÓG

Odcinek I: ul. R. Zmorskiego km 0+0,00 – 0+559,40
Odcinek II: ul. R. Zmorskiego km 0+624,05 – 1+237,00
Odcinek III: ul. Marii Skłodowskiej-Curie km 1+237,00 – 2+013,10

Łączna długość remontowanej drogi L=1948,45m

Konstrukcja jezdni dla kategori KR3
- Warstwa ścieralna grubości 4 cm - beton asfaltowy AC 11
- Warstwa wiążąca grubości 5 cm - beton asfaltowy AC 16
- Warstwa podbudowy grubości 7 cm - beton asfaltowy AC 16
- Skropienie asfaltem drogowym 1 kg/m2/ , asfalt D-200
- Warstwa podbudowy grubości 22 cm - tłuczeń kamienny 0/63 mm
- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem (2,5-5,0 MPa) o gr. 22 cm

Konstrukcja zjazdów dla kategori KR3:
- Kostka betonowa typu "HOLLAND" o gr. 8cm, kolor: czerwony
- Podsypka piaskowo cementowa o gr. 3cm (1:4)
- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu B15 o gr. 20cm
- Warstwa podbudowy grubości 12 cm - tłuczeń kamienny 0/63 mm
- Warstwa piasku CBR=20% o gr. 15 cm

Konstrukcja chodników:
- Kostka betonowa typu "HOLLAND" o gr. 8cm, kolor: szary
- Podsypka piaskowo cementowa o gr. 3cm (1:4)
- Podbudowa z kruszywa granitowego o gr. 15cm o uziarnieniu frakcji 0-63 mm
- Warstwa piasku CBR=20% o gr. 15 cm

Odcinek I: ul. R. Zmorskiego km 0+0,00 – 0+559,40

JEZDNIA
L=559,40m
Powierzchnia jezdni równa powierzchni korytowania i masy asfaltowej P=3364,75m2
Krawężniki betonowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem 0,095m3/mb: L=1106,60mb
Krawężniki betonowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem 0,095m3/mb układane na łukach: L=13,55mb

CHODNIKI
L=545,90m (540P+5,9L) +szerokość zjazdów 19,5m = 565,40mb
Powierzchnia chodników równa powierzchni korytowania pod chodniki: P=1086,50 (strona prawa) + 18,60 (strona lewa) = 1105,10m2
Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej P=1101,90m2
Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej INTEGRACYJNej typu "HOLLAND" o gr. 8cm, kolor: czerwony P= 3,20m2
Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 0,037m3/mb: L=1084,00 (strona prawa) + 15,15 (strona lewa) = 1099,15=1100mb

ZJAZDY
Powierchnia zjazdów P=249,05m2 - zjazdy z masy asfaltowej wg. konstrukcji jezdni KR3
Długość krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na obwodzie zjazdów (krawężniki wtopione) L=103,40m
Długość krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na zamknięciu zjazdów (krawężniki na płask) L=51,50m
Murki (ścianki czołowe przepustów) żelbetowe: 11szt. , ok. V=1,89 m3/szt.
Przepusty pod zjazdami: rury betonowe ze stopką Ø 400mm: L=31,00mb

Rów
Długość rowu przydrożnego: L=511mb
Rów do oczyszczenia ok. 0,5m, skarpy do skrapowania
Wyłożenie dna i skarp rowu płytami betonowymi typu MEBA o gr. 8cm: P=511x3,0=1533,00m2

Pobocza
Pobocza jednostronne z destruktu z frezowania drogi (frezowiny) o grubości 10cm: P=500m2

Tereny zielone
Humusowanie - warstwa humusu o gr. 10 cm z obsiewem trawą: P=1210m2

Rozbiórki
Nawierzcnia asfaltowa do sfrezowania B=5-8cm, P=3160m2
Frezowina do wbudowania w pobocze a pozostała cześć do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km
Podbudowa z kruszywa warstwa o grubości ok. 0,5m, P=3160m2
Należy założy, że 20% do wywozu i zagospodarowania przez wykonawcę a 80% do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km
Demontaż ścianek czołowych i pzepustów kamiennych 5szt i przepustów betonowych 3szt
Demontaż oporników granitowych L=559,4x2=1118,80mb - wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km

Prace przygotowawcze:
Projekt czasowej organizacji ruchu (ewentualne sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej)
Frezowanie pni drzew o obwodzie do 200cm - 1 szt.
Wycinka krzaków P=150m2

Roboty wykończeniowe:
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. projektu docelowej organizacji ruchu
Zamontowanie 150mb barierek stalowych U-12a

Odcinek II: ul. R. Zmorskiego km 0+624,05 – 1+237,00

JEZDNIA
L=612,95m
Powierzchnia jezdni równa powierzchni korytowania i masy asfaltowej P=3560,00m2
Krawężniki betonowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb: L=1124,55mb
Ściek z kostki betonowej 16x16 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,04 m3/mb: P=208,00m2

CHODNIKI
L= 610,86 (strona prawa) + 286,90 (strona lewa) 897,75mb
Powierzchnia chodników równa powierzchni korytowania pod chodniki: P=1141,15 (strona prawa) + 573,80 (strona lewa) = 1687,95m2
Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej P=1668,75m2
Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej INTEGRACYJNej typu "HOLLAND" o gr. 8cm, kolor: czerwony P= 19,20m2
Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 0,037m3/mb: L= 569,55 (strona prawa) + 230,85 (strona lewa) = 800,40mb

ZJAZDY
Powierchnia zjazdów wraz ze skrzyżowaniami P=581,40m2 - zjazdy z masy asfaltowej wg. konstrukcji jezdni KR3
Powierchnia zjazdów z kostki betonowej P=323,40m2 - zjazdy z kostki betonowej typu "HOLLAND" o gr. 8cm, kolor: czerwonywg. konstrukcji KR3
Długość krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na obwodzie zjazdów i skrzyżowań (krawężniki wyniesione) :
- krawężbiki proste L=90,80m
- krawężniki na łukach L=112,20m
Długość krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na zamknięciu zjazdów (krawężniki na płask) L=97,55m
Obrzeża betonowy 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,037 m3//mb układane na obwodzie zjazdów: L=155,40mb

Tereny zielone
Humusowanie - warstwa humusu o gr. 10 cm z obsiewem trawą: P=2087,60m2

Uzbrojenie terenu
Zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej: 21 szt.
Studzienki kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej: 13 szt.
Studzienki kanalizacji deszczowej do regulacji wysokościowej: 8 szt.
Studzienki telekomunikacyjne do regulacji wysokościowej: 6 szt.
Studzienki kanalizacji deszczowej do wykonania: 3 szt. (studzienki PE/PVC Ø425 z włazem żeliwnym klasy D400
Odcinek kanalizacji deszczowej KD200 do remontu (wykonanie nowego rurociągu) PVC-U klasy SN8 rury lite: L=120mb
Demontaż istniejących i zamontowanie nowych wpustów deszczowych wraz z osadnikiem oraz wpustem żeliwnym klasy D400: 25 szt.
Wykonanie połączeń między wpustami rurami PVC-U 200mm wraz z ich podłączeniem (wpięciem) do istniejących studni kanalizacji deszczowej za pomocą przejść szczelnych PVC/beton: 77,0mb

Rozbiórki
Nawierzcnia asfaltowa do sfrezowania B=4-10cm, P=3560,00+581,40=4141,40m2
Frezowina do wbudowania w pobocze a pozostała cześć do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km
Rozbiórka podbudowy z kostki granitowej 11-17cm i jej wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km
Podbudowa z kruszywa warstwa o grubości ok. 0,3-0,4m, P=4141,40m2
Należy założyć, że 80% do wywozu i zagospodarowania przez wykonawcę a 20% do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km
Demontaż krawężników betonowych L=613x2=1226,0mb - należy załozyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi
Demontaż obrzeży betonowych L=750,0mb - należy załozyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi
Rozbiórka starych wpustów deszczowych: 25 szt.

Prace przygotowawcze:
Projekt czasowej organizacji ruchu (ewentualne sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej)
Frezowanie pni drzew o obwodzie do 200cm - 16 szt.

Roboty kończeniowe:
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. projektu docelowej organizacji ruchu
Zamontowanie 4mb barierek stalowych U-12a

Odcinek III: ul. Marii Skłodowskiej-Curie km 1+237,00 – 2+013,10

JEZDNIA
L=776,10m
Powierzchnia jezdni równa powierzchni korytowania i masy asfaltowej P=4630,60m2
Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb (krawężniki wyniesione):
- krawężbiki proste L=1494,35m
- krawężniki na łukach L=8,55m
Ściek z kostki betonowej 16x16 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,04 m3/mb: P=253,75m2

CHODNIKI
L= 810,15 (strona prawa) + 480,20 (strona lewa) 1290,35mb
Powierzchnia chodników równa powierzchni korytowania pod chodniki: P=1569,80 (strona prawa) + 681,50 (strona lewa) = 2251,30m2
Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej P=2225,70m2
Powierzchnia nawierzchni chodników z kostki betonowej INTEGRACYJNej typu "HOLLAND" o gr. 8cm, kolor: czerwony P= 25,60m2
Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 0,037m3/mb: L= 1252,15 (strona prawa) + 330,95 (strona lewa) = 1583,10mb

ZJAZDY
Powierchnia zjazdów wraz ze skrzyżowaniami P=436,60m2 - zjazdy z masy asfaltowej wg. konstrukcji jezdni KR3
Powierchnia zjazdów z kostki betonowej P=563,90m2 - zjazdy z kostki betonowej typu "HOLLAND" o gr. 8cm, kolor: czerwonywg. konstrukcji KR3
Długość krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na obwodzie zjazdów i skrzyżowań (krawężniki wyniesione) :
- krawężbiki proste L=128,45m
- krawężniki na łukach L=52,80m
Długość krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 0,082m3/mb na zamknięciu zjazdów (krawężniki na płask) L=138,25m
Obrzeża betonowy 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/C15 w ilości 0,037 m3//mb układane na obwodzie zjazdów: L=288,20mb

Tereny zielone
Humusowanie - warstwa humusu o gr. 10 cm z obsiewem trawą: P=3332,00m2

Uzbrojenie terenu
Zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej: 32 szt.
Studzienki kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej: 17 szt.
Studzienki kanalizacji deszczowej do regulacji wysokościowej: 21 szt.
Studzienki telekomunikacyjne do regulacji wysokościowej: 4 szt.
Demontaż istniejących i zamontowanie nowych wpustów deszczowych wraz z osadnikiem oraz wpustem żeliwnym klasy D400: 27 szt.
Wykonanie połączeń między wpustami rurami PVC-U 200mm wraz z ich podłączeniem (wpięciem) do istniejących studni kanalizacji deszczowej za pomocą przejść szczelnych PVC/beton: 110,0mb

Rozbiórki
Nawierzcnia asfaltowa do sfrezowania B=4-8cm, P=4630,60+436,60=5067,20m2
Frezowina do wbudowania w pobocze a pozostała cześć do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km
Rozbiórka podbudowy z kostki granitowej 11-17cm i jej wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km
Podbudowa z kruszywa warstwa o grubości ok. 0,4m, P=5067,20m2
Należy założyć, że 80% do wywozu i zagospodarowania przez wykonawcę a 20% do wywiezienia i zdeponowania na terenie inwestora w odległości do 5,0km
Demontaż krawężników betonowych L=613x2=1684,0mb - należy załozyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi
Demontaż obrzeży betonowych L=1871,0mb - należy załozyć skruszenie krawężników w kruszarce i zwrot odzyskanego materiału inwestorowi
Rozbiórka starych wpustów deszczowych: 25 szt.

Prace przygotowawcze:
Projekt czasowej organizacji ruchu (ewentualne sterowanie ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej)

Roboty kończeniowe:
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. projektu docelowej organizacji ruchu